700-as, 60 l-es gázüzemű indirekt fűtésű főzőüst üzembe helyezési és használati utasítás

7GUI60 (G7PI)

TUDNIVALÓK:

- Figyelmesen olvassuk át a leírást, mivel fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezést, használatot, karbantartást illetően.

- Az üzembe helyezést az előírásoknak megfelelően végezzük.

- A később felmerülő problémák esetére őrizzük meg ezt a leírást.

- A készüléket kizárólag szakképzett személyzet üzemeltetheti!

- A készülék csak felügyelet mellett üzemeltethető.

- A készülék kizárólag meghatározott céljára, vagyis élelmiszer főzésére használható, ettől eltérő használat balesetveszélyt jelenthet.

- A főzőüstöt üresen üzemeltetni tilos!

- A főzőüstöt ne használjuk olajsütőként, mert a felforrósodott olaj meggyulladhat.

- Az üzembe helyezést, karbantartást, javítást, más gázra való átállítást csak szakember végezheti.

- Ajánlatos évente felülvizsgáltatni a készüléket.

- Csak eredeti alkatrészeket építsünk be a készülékbe.

- A készüléket tilos vízsugárral tisztítani.

- Meghibásodás esetén zárjuk el a víz-, gázcsapokat, szakítsuk meg az áramellátást.

- A készülék üzembe helyezés köteles, melyet az Elekthermax Kft. által kijelölt szakszervizek valamelyike köteles végezni, ennek költsége a vevőt terheli.

I. ÜZEMBE HELYEZÉS

- Adattábla
A készülék adattáblája tartalmazza a készülék fontosabb adatait.

- Műszaki adatok
Az adatokat a mellékelt táblázatok tartalmazzák.

- Gázfajták, gáznyomások

- Készülékméretek, kapacitás, gáz-, hidegvíz-, melegvíz, elektromos csatlakozások, teljesítmény, gázfogyasztás, súly

- Készülék alkatrészei, alkatrészlista kódszámokkal

- Elektromos kapcsolási rajz

- Üzembe helyezés

  - Használati helyiség
A használati helyiség jól szellőztethető legyen. A készüléket az érvényes előírásoknak megfelelően csatlakoztassuk, helyezzük üzembe.

  - Felállítás
A készülék csatlakozó méretei az 1.ábrán láthatóak. A főzőüst sorba építve, illetve egyedül állóan is üzemeltethető.
Éghető fal stb. mellé állítva az oldalfelületek és a hátoldal mellett MSz 1600/15-nek megfelelően legalább 25 cm szabad helyet hagyjunk, ezek az éghető felületek legyenek hőszigetelve.
A készüléket vízszintezzük ki.

    - Égéstermék elvezetés
A készülék az égéstermék elvezetésének szempontjából A1 típusú.

    - Felállítás elszívóernyő alá
A készülék elszívóernyő alá kell állítani. Ebben az esetben a készülék gázellátása megszakítható legyen.
Az elszívóernyő szűrő szempontjából fontos, hogy a készülék égéstermékének hőmérséklete a 300oC-t is elérheti.

  - Gázcsatlakozás
Ellenőrizzük, hogy a készülék adattábláján megadott értékek, gázfajta megegyezzen a gázhálózat értékeivel. Ha ezek nem egyeznek, a készülék átállítása szükséges.
Csatlakoztatás előtt vegyük le a készülék gázcsatlakozásának műanyag védődugóját.
A készülék elé a gázvezetékbe, jól megközelíthető helyre egy elzárócsap beépítése szükséges.
Csatlakoztatás után ellenőrizzük a tömítettséget.
Figyelem! A gáztömítettséget nyílt lánggal vizsgálni tilos!

  - Csatlakoztatás a vízhálózatra (7.ábra)
A készülék (C) hideg és (D) melegvíz rákötési lehetőséggel rendelkezik. A készülék elé mechanikus vízszűrőt és elzárócsapot is építsünk be a vízvezetékbe.

  - Kifolyó
A készülék kifolyócsövét egy lefolyóba vezessük. Ügyeljünk arra, hogy a csővezeték hőmérséklete elérheti a 100oC-t.

  - Elektromos csatlakozás
Csatlakoztatás előtt győződjünk meg arról, hogy a készülék adattábláján megadott feszültség, frekvencia, teljesítményértékek megegyeznek-e az elektromos hálózat értékeivel. A hálózati csatlakozó aljzat elé egy főkapcsoló beépítése szükséges. A csatlakozó kábel típusa H05RN-F típusú legyen (3x0,75 mm2).
A kapcsolódoboz fedelének levétele után a készüléket a jelzéseknek megfelelően csatlakoztassuk az el. hálózatra.

  - Potenciál-kiegyenlítés
A főzőüst potenciálkiegyenlítését is végezzük el, a csatlakozópont az el. kapcsolódoboz közelében szimbólummal jelölt. A vezeték 10mm2 ker. metszetű legyen.

- Üzemeltetés

  - Hőterhelés ellenőrzése
A készülék üzembe helyezésekor, más gázra való átállítás után, karbantartás után el kell végezni a következő ellenőrzéseket:
Mérjük meg a csatlakozónyomást, ellenőrizzük, hogy a megfelelő fúvóka van-e beszerelve. A teendőket a megfelelő fejezet szerint végezzük. Az ellenőrzés után funkcióvizsgálat szükséges.

  - Csatlakozónyomás vizsgálata
A csatlakozónyomást egy U-manométerrel (0,1 mbar osztás) végezzük a következők szerint:
– Szereljük le az előlapot.
– Az „A” tömítőcsavart (8.ábra) csavarozzuk ki és csatlakoztassuk a mérőeszköz csövét.
Ha a mért értékek a megadott határértékeken kívül vannak, a készüléket semmiképpen ne helyezzük üzembe. Kérjük a gázszolgáltató tanácsát.
A mérés után a tömítőcsavart gondosan csavarjuk vissza.

- Átállítás más gázfajtára
Fontos, hogy a gázfajtának megfelelő fúvókát alkalmazzunk. A fúvóka átmérője 1/100 mm-ben adott.

  - Főégőfúvóka cseréje (10.ábra)
A fúvókát egy megfelelő villáskulccsal csavarjuk ki, és cseréljük a gázfajtának megfelelőre.

  - Adattábla javítása
Más gázfajtára való átállítás esetén a változást jelöljük az adattáblán.

- Működés-ellenőrzés
– A készüléket kapcsoljuk be a leírás szerint.
– Ellenőrizzük a tömítéseket.
– Ellenőrizzük a gázhálózat teljesítményét.
– Ellenőrizzük az égőgyújtást, a lángképet.
– Ismertessük a kezelővel a használathoz, tisztításhoz szükséges információkat.

- Karbantartás
A karbantartást kizárólag szakember végezheti.
Minden beavatkozás előtt a gáz-, és vízcsapot zárjuk el, az áramellátást szüntessük meg.
A karbantartás az előlap levétele után elvégezhető.

- Alkatrészcsere
– A fúvóka, az égő, a gyújtógyertya, és termoelem gyertyájának cseréjéhez nyissuk ki az ajtót a készülék elején. (7.ábra „M”)
– A gyújtóegység és a biztosító a jobb első oldallap levétele után elérhető. (7.ábra „W”)
– A kicserélendő alkatrészek csatlakozását és tartórészeit oldjuk, és végezzük el a cserét.
–A biztonsági termosztát és a nyomásbiztosító a készülék bal oldalán található. Az oldalsó lap levétele után a csavarok oldásával hozzáférhető. A készülék jobb oldalán található az elektromos kapcsolófedél. Itt található az elektromos csatlakozási pont, és a kártya.

II. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
– A készülék nagykonyhai felhasználásra készült, kizárólag szakképzett személy üzemeltetheti.
– A készülék kizárólag előírt céljára, vagyis élelmiszer folyadékban történő főzésére használható.
– Minden más célra való használatot kerüljünk.
– A készüléket csak vízzel, illetve a főzéshez használt folyadékkal való feltöltés (min. 10cm) után kapcsoljuk be.
– Ürítésnél ügyeljünk, hogy az étel hőmérsékletére magas.
– Ne használjunk durva konyhasót, mert ennek lassú oldódása az üst korrózióját okozhatja.
– Első használat előtt alaposan mossuk ki az üstöt, hogy eltávolítsuk a felületvédelemre használt szert. Alaposan öblítsük el.

A készülék az alábbi tartozékokkal van felszerelve:
– Az elektromos gázszelep az optimális gáznyomást biztosítja.
– Nyomásmérő, mely a közvetítőközeg nyomását mutatja.
– Biztonsági szelep a közvetítőközeg túlzott nyomásnövekedése esetére.

- Tudnivalók

  - Üst feltöltése (7.ábra)
– Győződjünk meg arról, hogy az „S” leeresztőcsap zárva van-e.
– Nyissuk fel az üst fedelét.
– A „Q” és „R” csapok segítségével töltsük fel vízzel az üstöt.

  - Üst ürítése (7.ábra)
Leürítéshez az „S” csap karját forgassuk el 90o-kal.

  - Közvetítő közeg feltöltés (7.ábra)
– Nyissuk ki a „K” szelepet.
– A feltöltődést kövessük figyelemmel a „T” megfigyelő-ablakon keresztül.
– A feltöltést a felső szintjelzésig végezzük (J).
– Zárjuk a szelepet.

- Bekapcsolás
– Minden bekapcsolás előtt ellenőrizzük a közvetítő közeg szintjét, ha szükséges töltsünk utána.
– A kapcsolót állítsuk „1” bekapcsolt állásba, majd a termosztát „L” gombját forgassuk a kívánt hőmérsékletre. Az égő addig ég, míg a kívánt hőmérsékletet el nem érjük. Ezután a hőmérséklet a termosztát által állandó marad, a gázégő felváltva kapcsol be és ki.
– Ha a kikapcsoló gomb kontrollámpája világít, akkor az égő nem gyulladt be; ilyenkor először vizsgáljuk meg, hogy a hálózati gázellátás rendben van-e. Nyomjuk meg a „Reset” gombot az égő begyújtásához. Többször ismétlődő hiba esetén értesítsük a szervizszolgálatot.

- Kikapcsolás (4.ábra)
– A főégő lekapcsolásához a főkapcsolót forgassuk „0” állásba, a hőmérsékletállító „L” gombot pedig „(” állásba.
– Munkanap végén a gáz- és vízcsapokat zárjuk el, az elektromos főkapcsolót kapcsoljuk le.

- Tisztítás (4.ábra)
– Tisztítás, karbantartás, javítás esetén a gáz- és vízcsapokat zárjuk el, az elektromos főkapcsolót kapcsoljuk le.
– A készüléket alaposan tisztítsuk meg, elkerülve ezzel az égő, vagy más készülékrészek eltömődését.
– A külső felületeket melegvizes mosószeres ruhával tisztítsuk, öblítsük le. Ne használjunk korrózióokozó, agresszív, vagy karcoló tisztítószert.

FIGYELEM!
– A készüléket tilos vízsugárral tisztítani!
– Ne alkalmazzunk klórtartalmú tisztítószert!
– A készülék alatti padozatot se tisztítsuk klórtartalmú szerrel!
– A közvetítő közeg betöltőnyílását ne nyissuk, ha a közeg nyomás alatt van! (7.ábra, G – nyomásmérő óra)
– A biztonsági szelep működését hetente ellenőrizzük!

Bármilyen karbantartási, javítási munkát csak szakember végezhet.

Ajánlatos évente felülvizsgálatot végezni a készüléken.

A gyártó nem vállal felelősséget a használati-, üzembe helyezési utasítás be nem tartásából, szándékos rongálásból, nem eredeti alkatrész beszereléséből adódó, nem szakképzett kezelőszemélyzet által okozott hibákért.

Ábrák:

Az ábrákat melléklet tartalmazza.
1.ábra: Készülék paraméterei, csatlakozási pontok

1 = Gázcsatlakozás G ¾”

2 = Elektromos csatlakozás ~220V

3 = Melegvíz csatlakozás ½”

4 = Hidegvíz csatlakozás ½”

6 = Közvetítő közeg leeresztő ½”

7 = Túlfolyó ¾”

2.ábra: Típustábla

3.ábra: Figyelmeztető tábla: „A készüléket az érvényes előírások szerint szabad üzembe helyezni, kizárólag jól szellőztethető helyiségben szabad üzemeltetni. Olvassuk el a használati, karbantartási útmutatót!”

5.ábra: Gázcsap

7.ábra: Készülék részei

A – Gázcsatlakozás

C – Hidegvíz csatlakozás

D – Melegvíz csatlakozás

E – Túlfolyónyílás

F – Biztonsági szelep

G – Nyomásmérő

H – Reset kontrollámpa, nyomógomb

I – Főkapcsoló

J – Szintjelzés közvetítő közeghez

K – Közvetítő közeg betöltő

L – Termosztát

M – Égőbemenet

N – Közvetítő közeg lefolyó

Q – Melegvíz csapja

R – Hidegvíz csapja

S – Üstleengedő

T – Kézi nyomásszelep

W – Elektromos kapcsolódoboz

10.ábra: Főégőszelep, primer levegőköz

Alkatrészlista:

Elektromos szelep GasSIT Mod. 822 NOVA

Gyújtókártya SIT Mod. 0501

Termosztát EG Mod. 55.19…

Biztonsági termosztát EGO Mod. 55.325…

Nyomásbiztosító JAEGER Mod. PS 14.01

Főkapcsoló MOELLER Mod. EK10

„Reset” kapcsoló MOELLER Mod. EK10

Kontrollámpa SIGNAL LUX Mod. 51

Csatlakozókapocs WIEDERMÜLLER Mod. SAK 2.5/35

Biztonsági szerelvény LEGRAND Mod. VIKING370

Elektromos kapcsolási rajz magyarázat:

M1 – Sorkapocs

C1 – Gyújtáskapcsoló

F1 – Biztosíték

L1 – Gázégő kontrollámpája

L2 – Üzemi kontrollámpa

PS1 – nyomáskapcsoló

E2 – Gázszelep

TS1 – Bizt. Termosztát

TS2 – Gázégő szabályzó termosztát

CI – Gyújtásellenőr

EL1 – Gyújtóelektróda

EL2 – Termoelem

P1 – Reset gomb / kontrollámpa

ELEKTHERMAX

Nagykonyhai Kft.

8500 Pápa, Gyár u. 5.

Tel.: 89/ 313-255

Fax: 89/ 313-456