Kombi sütő-pároló használati útmutató

Új P panel

P – programozható elektronikus modell 91 programhellyel, automata szellőztető rendszer, önellenőrző rendszer, automata légkeverés, nedvességszabályozás.

Opció: maghőmérő, kézi zuhany, önmosó rendszer (WCS)

- Általános leírás

A készülék karbantartását, javítását, csak a szerviz szakembere végezheti.

  - Ezen leírás figyelmes elolvasása szükséges, mivel fontos és betartandó információkat tartalmaz az üzembe helyezést, használatot, és a biztonságos üzemeltetést illetően. A használati útmutatót őrizzük meg!

  - A készülék csak a meghatározott céljára, vagyis étel sütésére alkalmas. Minden ettől eltérő célra való használat üzemzavart, veszélyt jelenthet.

  - Csak szakképzett személy üzemeltetheti a készüléket.

  - A készüléket ne hagyjuk őrizetlenül.

  - Figyelem! A készülék oldalfelületei felforrósodnak üzem közben!

  - A megfelelő vízlágyításról kérje szakember tanácsát.

  - A vevőszolgálat értesítése esetén adja meg a készülék típusszámát, mely az adattáblán látható.

  - A készülék adattáblája minden fontos bekötési információt tartalmaz.

  - Üzemzavar esetén adjon részletes felvilágosítást a hibáról, hogy a szerviz képet alkothasson annak okáról.

  - A használati helyiségnek jól szellőztethetőnek kell lennie, a készülék párelszívóval üzemeltethető.

  - Bármilyen üzemzavar estén haladéktalanul kapcsoljuk ki a készüléket.

  - Figyelmeztető matrica a készüléken: Max. edénybehelyezési magasság. Ld.: ábra

  - A készülékre beüzemelési kötelezettség vonatkozik, mely azt jelenti, hogy a készüléket az Elekthermax Nagykonyhai  Kft. által kijelölt szakszervizek valamelyike köteles végezni, a későbbi garanciaigény csak így érvényesíthető. A beüzemelés költsége a vevőt terheli!

- Különleges utasítások

  - Első használatbavétel előtt a sütőteret alaposan tisztítsuk ki. Ld.: „Rendszeres tisztítás” c. fejezet

  - Napi használat után a sütőteret és az egész készüléket tisztítsuk ki, a kifogástalan működés és a hosszú élettartam érdekében.

  - A készülék külső felületeit vízsugárral tisztítani tilos!

  - Napi tisztítást ne végezzük agresszív tisztítószerrel, karcoló súrolószerrel az oldalfelületek és a tömítések sérülése miatt.

  - Használat után a víz-, gáz-, áramellátást zárjuk le.

  - Só lerakódását a sütőtér oldalfelületére kerüljük, lerakódás esetén alaposan tisztítsuk le.

  - Figyelem! Gőzölőciklus alkalmazása után óvatosan nyissuk a sütőajtót, a bennmaradó forró gőzkiáramlás miatt.

  - Gőzkiömlő és egyéb szellőzőnyílásokat a készüléken letakarni tilos!

  - A hosszú élettartam és a biztonságos üzem érdekében évente egyszer karbantartást kell végezni.

Az alapvető biztonsági intézkedések, szabályok figyelmen kívül hagyása csökkenti a készülék élettartamát, ill. a kezelőre nézve is veszélyt jelenthet.

A gyártó minden felelősséget elhárít a nem megfelelő célra való használatból és a használati utasítások be nem tartásából adódó hibák miatt.

A (8) kijelző „C1” jelzést mutat a bekapcsolás után, akkor az első sütési folyamatot tudjuk kiválasztani.

A program kiválasztása a (7) gomb segítségével történik.

A (6) kijelző a kívánt programot mutatja. Pl: P42

Ha program üres vagy nem rögzített, akkor villog a (3) gombon található led.

(15) gomb megnyomásával a sütési folyamat azonnal elindul, vagy a (15) gomb 5 másodpercig nyomva kell tartani és akkor a sütési folyamat indítását lehet késleltetni.

Sütési program kiválasztása

(13) és (12) gomb  3 másodperc hosszan együttesen megnyomni. A (7) forgató gomb segítségével ki lehet választani a kívánt programot ( előre beállított program)

A sütési program indítása

A (15) gomb megnyomásával indul a sütési folyamat. Ha ez a folyamat elindul, akkor a gomb mellett lévő led világít.

A (6) kijelző a következő adatokat jeleníti meg:

- a sütőtér hőmérséklete, ha a kézi indítást választotta.

- a sütőtér hőmérsékletét mutatja  5 másodpercig, majd 1 másodpercig a kiválasztott programot, ha programozott sütést választott

A (8) kijelző a következő adatokat jeleníti meg:

- 5 másodpercig a sütésből hátralévő időt mutatja, ha sütési program lett indítva.

- 5 másodpercig a maghőmérő által mért hőmérsékletet, ha a sütési folyamathoz  beállította a maghőmérőt.

- 1 másodpercig a program végéig hátralévő időt mutatja

A (15) gomb megnyomásával átmenetileg félbeszakítható a folyamat, ekkor a gomb mellett lévő led folyamatosan villog.

Ha a (15) gombot újra megnyomja, újraindul a folyamat.

Ha (15) 5 másodperc hosszan nyomja meg, akkor a sütési folyamat végén az utoljára használt programot mutatja

A sütési folyamat közben a következő paramétereket tudja változtatni: sütőtér hőmérsékletét, maghőmérő hőmérsékletét, illetve a sütési időt.

A nedvességtartalmat csak akkor tudja változtatni, ha a sütést félbeszakítja, vagy 0% a páratartalom.

A sütési folyamat alatt meg tudja mérni az étel hőmérsékletét a maghőmérő segítségével, illetve az időzítést meg tudja változtatni.

Utalás: Ha a (1) gombbal ki-, bekapcsolja a készüléket, minden beállítást visszaállít az eredeti pozícióba.

Manuális programozás beállítása

A beállítási mód kiválasztásakor, a gombot megnyomni, a kívánt sütési módot kiválasztani (a megfelelő led világít ezen időtartam alatt)

A készüléken a (2)  illetve (3) gombot egyidejűleg meg kell nyomni, mindkét led világít.

A (6) kijelzőn villog a gyárilag beállított hőmérséklet, amit a (7) gomb elforgatásával be lehet állítani a kívánt sütési hőfokot, majd  kívánt hőfok kell hagyni és így tárolódik a hőfok.

Szabványszerűen be van állítva alapállapotban a sütési idő, illetve ciklus, a (8) kijelzőn az „INF” felirat jelenik meg az végtelen sütési időt jelez. A (9) gomb segítségével a sütési időt be lehet állítni, majd a sütési időt ezen kell hagyni és így tárolódik.

Ha sütéshez maghőmérő funkciót választotta, akkor nyomja meg a (10) gombot, ekkor világít a gombon található led.

A (8) kijelző mutatja a sütési hőmérsékletet maghőmérővel. Ezt az értéket a (9) gomb segítségével  lehet változtatni, illetve a hőfokon hagyni és így tárolódik a hőfok.

Ha ( 10)  gombot újra  megnyomja, akkor be tudja állítani maghőmérőt, akkor az előre beállított érték el fog veszni és új ciklusidőt kell  beállítani.

A (11) gomb megnyomása után a megfelelő led világít, a kijelző (8) mutatja a gyárilag beállított nedvességtartalmat. Ezt az értéket a (9) gomb segítségével tudja beállítani a kívánt értékre. Az érték tárolásához a kívánt értéken kell tartani a gombot.

A nedvességtartalmat csak előre lehet beállítani.

Mialatt a szokásos értéket beállítja, a programozás közben még vissza tud nyúlni, és más paramétereket is meg tud változatni. Pl.: légkeverés.

Ha 5 másodpercig  nem nyom meg egyetlen gombot sem, akkor a készülék automatikusan elindítja az előre jóváhagyott sütési folyamatot.

Utalás: Ha a (1) gombbal ki-, bekapcsolja a készüléket, minden beállítást visszaállít az eredeti pozícióba.

Sütési folyamat beállítása

A kiválasztott működési módot a felhasználó (5) gombbal tudja a továbbiakban beállítani.

A (6) kijelzőn a „MAN” felirat jelenik meg, akkor a manuális sütési módot választotta.

A (8) kijelzőn a „C 2” felirat jelenik meg, hogy a következő ciklust ki tudja választani.

A kívánt sütési módnál válassza az  paramétereket figyelembe véve a sütési kapacitást.

Egy új sütési ciklus beállításánál nyomja meg az (5) gombot és felül tudja írni az előzőt. Minden új programnak az előzőnél egyel magasabb programszámot adjon.

Ha 5 másodpercig  nem nyom meg egyetlen gombot sem, akkor a készülék automatikusan elindítja az előre jóváhagyott sütési folyamatot.

Utalás: Ha a (1) gombbal ki-, bekapcsolja a készüléket, minden beállítást visszaállít az eredeti pozícióba.

Sütési program tárolása

91 programot lehet tárolni a kombi sütőn: a (4) gomb segítségével tudja megjeleníteni a programokat.

Ha a (6) kijelzőn a „MAN” felirat jelenik meg akkor, a kézi programozást választotta.

Ha a (8) kijelzőn a „C 1”  felirat jelenik meg, akkor az első programot választotta.

A (7) gomb segítségével  tudja a többi programot megjeleníteni. Ha a programhely üres vagy nem tárolt a program akkor a (2) és (3) gombnál  lévő ledek villognak. Ha tárolja a programot, akkor  a ledek világítanak, úgy mint az előzőleg kiválasztott programnál.

Egy üres programot választ, a ledek villognak a (2) és (3) gombnál.

A folyamat beállítása és a sütési paraméterek beállítása ugyanúgy  történik mint a „Manuális programozás beállítása” fejezetben.

További sütési ciklusok, ha kiválasztotta, úgy ahogy a „Sütési folyamat beállítása” című fejezetben le van írva.

Programozás után az (5) gomb segítségével tudja eltárolni a beállított paramétereket, és a (15) gombot megnyomva azonnal indíthatja a sütést.

Utalás: 91  programot tud beállítani, illetve 3 gyárilag beállított program közül tud választani.