# Mosogatógép üzembe helyezési és használati utasítás

# MD, MC, MB,MCT sorozat

# Elekthermax Nagykonyhai Kft.

8500 Pápa, Gyár u.5.

Tel.: 89/313-255

Fax: 89/313-456

ELŐSZÓ:

- A készülék az európai normáknak megfelelően készült.

- A készülék szerelését, karbantartását csak szakember végezheti az érvényes előírások szerint és ezen leírás utasításai alapján. A készülék üzembehelyezésköteles, melyet az Elekthermax Nagykonyhai Kft. által kijelölt szakszervizek valamelyike köteles végezni, ennek költsége a vevőt terheli, a későbbi garanciaigény csak így érvényesíthető.

TUDNIVALÓK:

- Alaposan olvassuk át ezen leírást, mely fontos információkat tartalmaz üzembe helyezés, használat, karbantartás, szerelés és biztonság szempontjából. Őrizzük meg a használati útmutatót.

- A készüléket csak a használati utasításban megadott célra, vagyis tányér, pohár, csésze, hasonló tárgyak mosogatására használjuk. Eltérő célra való használat balesetveszélyt jelenthet.

- A használati helyiségben a hőm. mindig 0 és 40oC között legyen.

- A készüléket kizárólag hozzáértő személyzet kezelheti.

- Meghibásodás, rendellenes működés esetén a készüléket a főkapcsolóval áramtalanítsuk.

- Javítási és karbantartási munkákat kizárólag az Elekthermax Nagykonyhai Kft. által kijelölt szakszervizek végezhetik. Mindig eredeti pótalkatrész kerüljön beépítésre.

- Győződjön meg arról, hogy a mosogatandó edény alkalmas-e professzionális mosogatógépben való mosogatásra.

- Ajánlatos a készüléken szakember által rendszeresen ellenőrzést, a belső alk. részek megtisztítását elvégeztetni.

- A gyártó elutasít minden felelősséget az alább leírt esetekben:

- A használati utasítás be nem tartása esetén.

- Nem szakember által elvégzett üzembe helyezés, javítás, karbantartás esetén.

- A készüléken történt bármely a működéssel összefüggő funkció, alkatrész megváltoztatása esetén.

BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

A ábra					B ábra					C ábra

FELÁLLÍTÁS:

Csomagoljuk ki a készüléket. Győződjünk meg arról, hogy szállítás közben nem sérült-e meg a készülék. Állítsuk a készüléket vízszintes talajra, szüntessük meg a billegést az állítható lábak segítségével (A ábra (3)).

VÍZCSATLAKOZÁS:

Távolítsuk el a készülék hátlapját a csatlakozócsövek elérése miatt (B ábra).

Csatlakoztassuk a vízbevezető csövet a vízvezetékre.

A készülékre kizárólag lágyított víz csatlakoztatható!

FIGYELEM! A víznyomás 2 és 4 bar között legyen.

Nagyobb víznyomás esetén nyomásszabályzó, kisebb víznyomás esetén vízpumpa felszerelése szükséges.

Ha nincs központilag lágyított víz, csatlakoztassuk a készüléket helyi vízlágyító berendezéshez, közéjük elzárócsapot kell beiktatni (A ábra (2)). Ajánlatos a készülék elé minden esetben elzárócsapot szerelni, melyet a munkanap végén mindig zárjunk el! Vízbevezetéshez használja a tartozékként szállított csatlakozócsövet, ha ez nem elegendő, további csőre van szükség.

Csatlakoztassa a kifolyócsövet egy, a készülék kifolyási pontjánál alacsonyabban levő lefolyóba, szifonba.

FIGYELEM! A készülék kifolyócsövének végét helyezzük a lehető legmélyebbre, de min. fél méterre a készüléktől. A víz a medence túlfolyóján folyik ki, napi munka után a túlfolyó cső kihúzásával a medencét teljesen ürítsük, tiszta vízzel öblítsük ki.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS:

A hátlap eltávolítása után a csatlakozókábel szintén elérhetővé válik. (B ábra). A készüléket biztosítékkal, vagy hőkioldóval, védőföldeléssel ellátott főkapcsolóba csatlakoztassuk (A ábra).

FIGYELEM!

- Az elektromos üzembe helyezést is az érvényes előírásoknak megfelelően végezzük.

- Ellenőrizzük, hogy a készüléken megadott feszültség érték megegyezik-e az elektromos hálózat értékeivel.

FIGYELEM! Rendellenesen magas hőmérsékleten a biztonsági termosztát beavatkozik, ezt manuálisan kell ilyen esetben visszaállítani, a hibát megszüntetni, ehhez hívjunk szakembert. (C ábra)

HASZNÁLAT:

A készülék automatikus öblítőszer adagolóval rendelkezik. Az öblítőszer bevezető cső címkével jelzett, ezt vezessük közvetlenül az öblítőszeres tartályba, kannába.

Ha túl sok, vagy túl kevés öblítőszert alkalmaz a készülék, nem érjük el a kívánt eredményt. Ilyen esetben az adagoló beszabályozása szükséges, melyet kizárólag szakember végezhet.

Mosogatószer adagolása manuálisan történik. A medencében levő mosogatóvíz szennyezettségétől függően öntsünk mosogatószert a gép medencéjébe.

Egyes készülékek mosogatószer adagolóval is rendelkeznek, a szívócsövet helyezzük a mosogatószeres tartályba, kannába.

MEGJEGYZÉS: Ne használjunk maró hatású, vagy környezetszennyező öblítő-, mosogatószert. Ne lépjük túl a gyártó által javasolt mennyiséget.

Miután a készülék elektromos és vízvezetékeit csatlakoztattuk, meggyőződtünk, hogy a szivattyú szűrője a helyén van, ellenőriztük, hogy a vízcsap nyitva van-e, kövessük a következőket:

- Forgassuk a főkapcsolót ON állásba. A kontrollámpa világítani kezd.

- Várjuk meg, míg a vízbetöltési ciklus lefut.

- Várjuk meg, míg a megfelelő kontrollámpa jelzi, hogy a megfelelő vízhőmérsékletet elértük. Ekkor a készülék üzemkész.

- Készítsük elő a mosogatandó edényeket a megfelelő kosárba helyezve, miután egy előmosást végezve eltávolítottuk a nagyobb szennyeződéseket, nyissuk az ajtót, toljuk be a kosarat, csukjuk az ajtót.

- Nyomjuk meg a start gombot a mosóciklus indításához, a további műveletek automatikusan lefutnak.

- Nyissuk az ajtót, húzzuk ki a kosarat az elmosogatott edényekkel.

- További mosogatások alkalmával ismételjük meg a teendőket a „d” ponttól.

TANÁCSOK:

- Mielőtt behelyeznénk az edényeket, távolítsuk el az ételmaradékokat.

- Ne töltsük túl a kosarat, és ne helyezzünk különböző típusú eszközöket ugyanabba a kosárba.

- Elsőként az üvegedényeket mosogassuk.

- Azonos típusú és méretű edényeket egyszerre mosogassuk.

- A csészéket és poharakat lefelé fordítva mosogassuk.

- Az evőeszközöket vegyesen, nyelükkel lefelé fordítva mosogassuk.

ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS:

- Kapcsoljuk ki a készüléket a munkanap végén a főkapcsolóval.

- Ürítsük le a készüléket teljesen a túlfolyó cső kihúzásával (vízpumpával szerelt készülék esetén használjuk a megfelelő (10) gombot). Öblítsük ki tiszta vízzel a medencét.

KARBANTARTÁS:

- Váltsunk vizet naponta legalább 3-szor a medencében.

- Rendszeresen ellenőrizzük az öblítőszer-tartályban a szer mennyiségét, szükség esetén pótoljuk, a szívócsövekben a folyadék ne szakadjon meg.

- A mosókarok mindig tiszták, mosószeleppel felszereltek legyenek.

- Minden szerelés után, esetleges mosószerbefolyás megszakadása esetén 7-8 ciklus lefolyása szükséges, míg az adagolóberendezés újra megfelelően tudja adagolni az öblítő-, és mosogatószert. Várjuk meg a ciklusok lefutását a legjobb mosogatási eredmény elérése érdekében.

A készülékház teljes egészében acélból készült, deformációra nem hajlamos, kívül, belül könnyen tisztítható a kivitelnek köszönhetően.

FIGYELEM! Minden tisztítási művelet előtt áramtalanítsuk a készüléket.

Ajánlott a medence állandó, rendszeres tisztítása:

- Vízpumpával rendelkező modelleknél nyomjuk meg a megfelelő gombot (10) kb. 15 mp-ig (ez alatt a medence teljesen kiürül). Távolítsuk el a kifolyócsövet.

- Kapcsoljuk ki a készüléket a főkapcsolóval.

- Nyissuk ki az ajtót és húzzuk ki a kosarat az edényekkel.

- Távolítsuk el a medence szűrőjét és a vízpumpa szűrőjét. Ajánlatos a szűrőt minden nap kitisztítani!

- Ne engedjük szennyeződés bejutását a vízrendszerbe, mert eltömíti a mosószelepeket, megakadályozza a készülék megfelelő működését. Rendszeresen ellenőrizzük a mosószelepeket, ha eltömődtek, tisztítsuk meg. Távolítsunk el minden vízkőnyomot a szelepekről.

- Tisztítsuk ki a medencét.

- Tisztítsuk ki alaposan a szűrőket.

- Helyezzük vissza a szűrőket.

- Zárjuk be az ajtót.

FIGYELEM! Ne tisztítsuk a készüléket magasnyomású vízsugárral, mert az elektromos alkatrészek károsodhatnak, a készülék meghibásodhat, valamint így garanciaigény sem érvényesíthető többé.

VEVŐ- SZERVIZSZOLGÁLAT:

A készülék elektromos kapcsolási vázlatát melléklet tartalmazza.

Bármilyen meghibásodás, rendellenes működés estén értesítsük a szervizszolgálatot.

MEGHIBÁSODÁS, ANNAK LEHETSÉGES OKAI, JAVÍTÁS:

A kontrollámpa nem világít. - A készülék nincs hálózatra kötve. – Csatlakoztassuk a készüléket az elektromos hálózatra, ellenőrizzük a főkapcsoló állapotát.

Nem töltődik a víz. – A vízcsap zárva van, vagy az öblítő szelep eltömődött. – Nyissuk ki a csapot, ill. szereljük ki a szelepet és tisztítsuk meg.

Nem megfelelő mosogatás. – Mosószelep eltömődött, vagy a pumpa-, medenceszűrő tisztításra szorul. – Tisztítás.

Nem megfelelő öblítés. – öblítő szelep eltömődött, vagy alacsony a víznyomás (min. 2 bar). – Szereljük ki a szelepet és tisztítsuk meg, vagy szereljünk fel egy vízpumpát a készülék elé.

A készülék nem engedi ki a vizet. – A medenceszűrő koszos, lefolyócső eltömődött, vagy a lefolyó eltömődött, vagy a vízpumpa le van blokkolva. – Tisztítás.

ADAGOLÓBERENDEZÉS SZABÁLYOZÁSA (Ezt a műveletet kizárólag szakember végezheti):

1. Fix szürke szelep				3. Adagolási idő

2a. Piros szabályozószelep öblítéshez		4. Szabályozópont

2b. Sárga szabályozószelep mosogatószerhez	5. Csavarhúzó

KEZELŐPANEL:

1. Bekapcsoló gomb		6. Mosószeradagoló kontrollámpa

2. Start				7. Öblítőszeradagoló kontrollámpa

3. Hőm. jelzőlámpa		8. Ciklusidő választógomb

4. Hál. fesz. jelző kontrollámpa	9. Folyamatos mosogatás

5. Üzemi ciklusidőjelző lámpa	10. Vízleengedő szivattyú indítógomb

(MC80, MCT100, MB50)

PERISZTALTIKUS MŰKÖDÉSŰ ADAGOLÓ CSÖVÉNEK CSERÉJE (Ezt a műveletet kizárólag szakember végezheti):

- Szakítsuk meg az adagoló áramellátását.

- Húzzuk ki az adagolót a rögzítő kengyelből.

- Oldjuk a három csavart és vegyük ki a tartóból a szivattyúházat. 1.ábra

- Vegyük ki a csövet a csatlakozással és a csapággyal a házból. 2.ábra

- Oldjuk a csatlakozócsövek anyáját.

- Cseréljük a csövet a csatlakozásokkal együtt. 3.ábra

- A csövet a csapággyal együtt szereljük vissza a házba. 4.ábra

- A komplett házat szereljük össze. 5.ábra

- A csapágyazást egy 6mm-es csőkulccsal állítsuk megfelelő pozícióba.

- Az adagolót tegyük vissza a készülékbe, kössük be az elektromos csatlakozásokat és próbáljuk ki a készüléket.

ADAGOLÓ ADATOK:

Mágnesszelep átfolyás: 680 l/h = 0,188 l/s

Öblítési idő idő: 16s

Mosogatási idő: 100s

Medencefeltöltési idő (*)

Vízfelhasználás: 3 l= 0,188x16

Mosogatószer adag: 1-6 g/l (2 g/l poharakhoz, 4 g/l edényekhez)

Öblítőszer adag: 0,2-1 g/l

Mosogatószer súly: 1ml = 1,2-1,4g

Öblítőszer súly: 1ml = 1g

Mosogatószer adag: 5ml

Öblítőszer adag: 1.5ml

Adagoló átfolyás: ld.: adattábla

Pl.: Mosogatószer: 4 l/h = 1,11ml/s

Öblítőszer: 0,4 l/h = 0,11ml/s

Mosogatószer adagolási idő: 4,5s

Öblítőszer adagolási idő: 13s

ADAGOLÁS:

Az adagoló működése az átfolyás függvénye.

Analízis a medencében vezetőképesség alapján.(**)

* A medencefeltöltés a mágnesszelep szabályozása által történik. Mosogatószer adagolás automatikusan meghatározott mennyiséggel történik, mely a mágnesszelepen való átfolyás függvénye.

** A megfelelő értékek eléréséhez először a táblán feltüntetett víz és mosogatószer értékeket kell előkészíteni. A tartályt 1 liter vízzel kell megtölteni, 1ml (1,2-1,4g) mosogatószert hozzáadni, majd elkeverni, analizálni. A mosogatószer adagolását 1ml-enként ismételni kell, a kívánt adag eléréséig.

A gyártó által javasolt adagolást a tartálycímke tartalmazza.

Lágyított víznél akár 70% adalékanyagot is spórolhatunk.

A fenti értékek nem kötelező érvényűek.

Műszaki adatok:

| Típus |  | E35 | E40 | E50 | S35 | S40 | S50 | S80 | S100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MD35 | MD40 | MD50 | MC35 | MC40 | MC50 | MC80 | MC100 |
| Kapacitás | pohár/óra | 1100 | 1500 | 1800 | 1100 | 1500 | 1800 | 1800 | 3600 |
|  | tányér/óra | - | - | 500 | - | - | 500 | 540 | 1080 |
|  | tálca/óra | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
|  | kosár/óra | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| Feszültség | V | 230 | 230 | 230/400 | 230 | 230 | 230/400 | 400 | 400 |
| Teljesítmény | W | 3150 | 3250 | 3580/4580 | 3150 | 3250 | 3580/4580 | 6680 | 7130 |
| Medence kapacitás | L | 7,5 | 8,5 | 16 | 7,5 | 8,5 | 16 | 23 | 40 |
| Bojler kapacitás | L | 3 | 3 | 4,5 | 3 | 3 | 4,5 | 8 | 8 |
| Vízcsatlakozás |  | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Vízfelhasználás | L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ciklusidő | perc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2,3,4 |
| Kosárméret | mm | 350x350 | 400x400 | 500x500 | 350x350 | 400x400 | 500x500 | 500x500 | 550x700 |
| Kifolyócső | mm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |

| Típus |  | T35 | T40 | T50 | T80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MB35 | MB40 | MB50 | MB80 |
| Kapacitás | pohár/óra | 1100 | 1500 | 1800 | 3600 |
|  | tányér/óra | - | - | 500 | 1000 |
|  | tálca/óra | - | - | - | - |
|  | kosár/óra | - | - | - | - |
| Feszültség | V | 230 | 230 | 230/400 | 400 |
| Teljesítmény | W | 3250 | 3250 | 3580/4580 | 4630 |
| Medence kapacitás | L | 9 | 10 | 16 | 16 |
| Bojler kapacitás | L | 3 | 3 | 4,5 | 4,5 |
| Vízcsatlakozás |  | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Vízfelhasználás | L | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ciklusidő | perc | 2 | 2 | 2 | 1,2,3,4 |
| Kosárméret | mm | 350x350 | 400x400 | 500x500 | 500x500 |
| Kifolyócső | mm | 28 | 28 | 28 | 28 |

Tartozékként szállított kosarak:

| Tartozék kosarak | E35 | E40 | E50 | S35 | S40 | S50 | S80 | S100 | T35 | T40 | T50 | T80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (db) | MD35 | MD40 | MD50 | MC35 | MC40 | MC50 | MC80 | MC100 | MB35 | MB40 | MB50 | MB80 |
| Pohármosó | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Tányérmosó | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Tálcamosó | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Négyszögletű | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Rozsdamentes | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Kiegészítő mosó | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

A gyártó elutasít minden felelősséget a használati utasítás be nem tartásából, vagy szándékosan elkövetett rongálásból, vagy nem szakképzett személy általi üzemeltetésből, vagy nem eredeti alkatrész alkalmazásából adódó hibákért.

# Text boxes

Elektr. csatl. kábel

Vízbekötés

Kifolyócső

Biztonsági termosztát

4

El.csatl.

Vízcsatl.

Állítható lábak

MD35,40,50

MC35,40,50

MC80, 80M

MCT100

MB35,40,50,50M

MB80, 80M