Szeletelőgép használati utasítás:

195GL, 22GL, 22G/A, 22GS, 220/S, 25GL, 25G/A, 25GS, 250/A, 250/S, 275/A, 275/S, 300/A-L, 300/A, 300/S-L, 300/S, 350/A, 350/S VS300/a, vc300/a, vs350/a, vc350/a

A készülék részei:

- nyomólap					  9- élezőfej

- szeletvastagság állítólap			10- adattábla

- szeletelőpenge				11- élezőtárcsa

- fedél					12- rögzítőcsavar

- kapcsoló					13- élezőtárcsa nyomógomb

- forgatógomb					14- élezőtárcsa nyomógomb

- mozgóasztal					15- biztonsági csavar

- fedélbiztosító csavar

A készülék üzembehelyezéséhez és kezeléséhez ezen útmutató gondos átolvasása és betartása szükséges!

Ezen útmutatót a készülék közelében jól látható helyre függesszük ki!

Hálózati feszültség:

A hálózatra való csatlakoztatás előtt feltétlenül győződjünk meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültségadat megegyezik-e a hálózati feszültséggel!

Üzembe helyezés:

A készüléket kicsomagolás után mosószeres vizes ruhával meg kell tisztítani, tiszta vizes ruhával le kell öblíteni, majd szárazra kell törölni.

A kívánt szeletvastagság beállítása az oldalt található forgatógombbal történik, melyet számozott beosztás segít. Fektessük a vágandó élelmiszert a mozgóasztalra a nyomólap mögé, majd enyhén szorítsuk neki a pengének. A vágópenge indítása az oldalt található kapcsolóval történik. A mozgatóasztal oldalirányú alternáló mozgatásával szeleteljük az élelmiszert. Használat után kapcsoljuk ki a készüléket, a forgatógombot forgassuk ’’0’’ állásba.

Figyelem! A nyomólapot ne távolítsuk el a készülékről, kivéve nagy ill. szokatlan alakú élelmiszer szeletelésekor. Ilyenkor különösen nagy figyelmet fordítsunk a használatra!

Tisztítás:

Tisztítás előtt a készülék hálózati csatlakozóját távolítsuk el a hálózatból! Meleg (T>31oC) mosószeres (ph7-8) vizes ruhával töröljük át a készüléket, majd tiszta vizes ruhával való leöblítés után töröljük szárazra. A készüléket vízbe meríteni tilos! A penge tisztításához a fedél eltávolítható, a tisztítást forró vízzel ill. alkohollal körültekintően végezzük, a fedél belső felületét is beleértve. Vízsugárral tisztítani tilos!

Figyelmeztetések:

A készüléket csak engedéllyel rendelkező szakember, szakvállalat javíthatja.

A készüléket csak szakszerűen kioktatott kezelő üzemeltetheti!

Szakszerűtlen üzemeltetés estén a gyártó visszautasít mindennemű felelősséget.

A készülék nem alkalmas fagyos, mélyhűtött termék, sajt, csontos hús, hal és egyéb élelmiszernek nem minősülő termék szeletelésére.

A hálózati csatlakozókábel állapotát rendszeresen ellenőrizzük.

A hálózati csatlakozódugót ne a kábelnál fogva húzzuk ki az aljzatból.

A készüléket ne üzemeltessük vizes, nedves kézzel.

A vágópenge átmérőjének 10 mm-es csökkenése, kopása esetén a készüléket ne használjuk, a penge cseréje szükséges.

A készülék 15 percig tartó folyamatos használata után tartsunk kb. 15 perc szünetet, hogy elkerüljük a motor felforrósodását.

A mozgatóasztal csúszórúdját rendszeresen tisztítsuk, és kenjük be vazelinolajjal.

A szeletelőpenge szeletelés közbeni esetleges megállását a hajtószíj nem megfelelő feszessége okozza. Ilyenkor oldjuk a szíjfeszítő csavar ellenanyáját. Húzzuk meg a csavart addig, míg a feszítés megfelelő nem lesz, majd húzzuk meg az ellenanyát.

Tartós üzemen kívül helyezéskor, vagy bármilyen meghibásodás esetén a készülék csatlakozódugóját is ki kell húzni az aljzatból.

Egyes modellek opcióként olyan biztonsági mágneskapcsolóval szereltek, mely esetleges áramkimaradás esetén megakadályozza a készülék visszakapcsolódását, ha a hálózati feszültség helyreáll. Ezek a készülékek csak a START gomb újbóli megnyomásával indíthatóak.

A gyártó elutasít minden felelősséget a használati utasítás be nem tartásából, vagy szándékosan elkövetett rongálásból, vagy nem szakképzett személy általi üzemeltetésből adódó hibákért.

A készülék robbantott ábráját az alkatrészekkel melléklet tartalmazza

A készülékek megfelelőségi nyilatkozattal rendelkeznek, melyet külön kérésre küldünk el.

Szeletelőpenge élezése:

Modell: 195GL, 22GL, 22G/A, 25GL, 25G/A, 22E, 25E, 220/AA, 250/A, 275/A, 300/A-L, 300/A, 350/A, VS300/A, VC300/A, VS350/A, VC350/A

A penge nagykeménységű acélból készül, ezért normális üzemeltetés esetén kb. évente egyszer szükséges élezni.

Első lépésként a hálózati csatlakozót távolítsuk el az aljzatból.

Az élezőfejet vegyük ki a készülék alján található tárolóhelyéről, vagy tároló-dobozából. (1. ábra)

A készüléket állítsuk vissza a lábaira és tisztítsuk meg alaposan a pengét az előbb leírtak figyelembevételével.

Csatlakoztassuk a hálózatra a készüléket.

A szeletvastagságot állítsuk a lehető legnagyobbra a forgatógomb segítségével.

Szereljük fel az élezőfejet a szeletvastagság állító lapra, úgy, hogy a vágópenge az élezőtárcsák között legyen. 2-3. ábra

A készülék bekapcsolása után, ha szükséges a forgatógombot finoman forgassuk addig, míg a piros élezőtárcsa együtt nem fut a szeletelőpengével.

1-2 percig tartó futás után a szeletelőpenge megéleződött.

Az esetleges sorja eltávolítására nyomjuk meg az élezőtárcsa gombját 2-3 másodpercig.

Állítsuk le a motort, az élezőfejet szereljük le és tegyük vissza a helyére.

Alkohollal tisztítsuk meg a pengét.

Modell: 22GS, 25GS, 22ES, 25ES

A penge nagykeménységű acélból készül, ezért normális üzemeltetés esetén kb. évente egyszer szükséges élezni.

Első lépésként a hálózati csatlakozót távolítsuk el az aljzatból.

Az állítólapot állítsuk ’’0’’ szeletvastagságra a forgatógomb segítségével.

Tisztítsuk meg alaposan a pengét az előbb leírtak figyelembevételével.

Csatlakoztassuk a hálózatra a készüléket.

Az 1. ábra az élezőfej használaton kívüli elhelyezkedését mutatja.

Oldjuk az élezőfej rögzítőcsavarját (12). 3. ábra

A fejet emeljük fel és fordítsuk át 180 o-kal, így a fej munkahelyzetbe kerül. 2. ábra

Az élezőfejet eresszük rá a pengére, mialatt az élezőtárcsa gombját (13) benyomva tartjuk, így a tárcsa a pengére illeszkedik.

Az élezőfejet rögzítsük a rögzítőcsavarral (12).

A forgatógombot forgassuk 2-es állásába.

Kapcsoljuk be a készüléket. Az élezés 1-2 perc alatt megtörténik.

Ha a szeletelőpengén kis sorja, ’’szakáll’’ keletkezett, kapcsoljuk vissza a készüléket majd az élezőtárcsa gombját (14) 2-3 másodpercig tartsuk nyomva, ilyenkor mindkét élezőtárcsa forog.

Kapcsoljuk ki a készüléket, az élezőfejet állítsuk vissza eredeti helyzetébe. 1. Ábra

A forgatógombot állítsuk ’’0’’ állásba.

Alkohollal tisztítsuk meg a pengét.

Modell: 220/S

A penge nagykeménységű acélból készül, ezért normális üzemeltetés esetén kb. évente egyszer szükséges élezni.

Első lépésként a hálózati csatlakozót távolítsuk el az aljzatból.

Az állítólapot állítsuk ’’0’’ szeletvastagságra a forgatógomb segítségével.

Tisztítsuk meg alaposan a pengét az előbb leírtak figyelembevételével.

Csatlakoztassuk a hálózatra a készüléket.

Az 1. ábra az élezőfej használaton kívüli elhelyezkedését mutatja.

Oldjuk az élezőfej rögzítőcsavarját (12). 1. ábra

A fejet emeljük fel és fordítsuk át 180 o-kal, így a fej munkahelyzetbe kerül. 2. ábra

Az élezőfejet eresszük rá a pengére, mialatt az élezőtárcsa gombját (13) benyomva tartjuk, így a tárcsák a pengére illeszkednek.

Az élezőfejet rögzítsük a rögzítőcsavarral (12).

Kapcsoljuk be a készüléket. Az élezés 1-2 perc alatt megtörténik.

Ha a szeletelőpengén kis sorja, ’’szakáll’’ keletkezett, kapcsoljuk vissza a készüléket majd az élezőtárcsa gombját (14) 2-3 másodpercig tartsuk nyomva, ilyenkor mindkét élezőtárcsa forog.

Kapcsoljuk ki a készüléket, az élezőfejet állítsuk vissza eredeti helyzetébe. 1. Ábra

A forgatógombot állítsuk ’’0’’ állásba.

Alkohollal tisztítsuk meg a pengét.

Modell: 250/S, 275/S, 275ES, 300/S-L, 300/S, 350/S

A penge nagykeménységű acélból készül, ezért normális üzemeltetés esetén kb. évente egyszer szükséges élezni.

Első lépésként a hálózati csatlakozót távolítsuk el az aljzatból.

Az állítólapot állítsuk ’’0’’ szeletvastagságra a forgatógomb segítségével.

Tisztítsuk meg alaposan a pengét az előbb leírtak figyelembevételével.

Csatlakoztassuk a hálózatra a készüléket.

Oldjuk az élezőfej rögzítőcsavarját (12). 1. ábra

A fejet emeljük fel és fordítsuk át 180 o-kal, így a fej munkahelyzetbe kerül. 1. ábra

Az élezőfejet eresszük rá a pengére.

Az élezőfejet rögzítsük a rögzítőcsavarral (12).

Kapcsoljuk be a készüléket és tartsuk nyomva az élezőtárcsa 13 sz. gombját. 3. ábra

Az élezés 1-2 perc alatt megtörténik.

Ha a szeletelőpengén kis sorja, ’’szakáll’’ keletkezett, kapcsoljuk vissza a készüléket majd az élezőtárcsa gombját (14) 2-3 másodpercig tartsuk nyomva.

Kapcsoljuk ki a készüléket, az élezőfejet állítsuk vissza eredeti helyzetébe.

A forgatógombot állítsuk ’’0’’ állásba.

Alkohollal tisztítsuk meg a pengét.

Elekthermax Nagykonyhai Kft.

8500 Pápa, Gyár u. 5.

Tel.: 89/ 313-255

Fax: 89/ 313-456